F. S C H Ü T T    T E C H N I S C H E S     B Ü R O     F Ü R

T R A G W E R K S P L A N U N G  &  B A U P H Y S I K

Moisburger Straße 10   (   21279 Hollenstedt   (   Tel.: 04165-20043  (  Fax: 04165-20042

#### CO2-Gebäudesanierungsprogramm

Die Maßnahmen müssen der Energieeinsparverordnung und/oder der Mindestanforderungen an die Erneuerung der Heizungsanlage entsprechen.

Nachfolgende Daten werden für den Nachweis benötigt:

Baumaßnahme:	__________________________________________

Baujahr:		19___ (Förderung nur bis Baujahr 1983 bei Kat. A oder 1994 bei Kat. B)

(Kat. A = Neubau-Niveau, Kat. B = Maßnahmenpaket 4)

Bauherr:

Name:		__________________________________________

Straße / Hsnr:	__________________________________________

Plz. / Ort:		__________________________________________

Baugrundstück:

Gemeinde:		__________________________________________

Bauort:		__________________________________________

Straße:		__________________________________________

- Zeichnungen (Grundrisse, Schnitte und evtl. Ansichten) *)

- Lageplan mit Himmelsrichtungen und evtl. Farbe des Gebäudes (Dach, Wände etc.)

- Anzahl der Wohneinheiten

- Wohnfläche des Gebäudes

- Genauer Aufbau der Bauteile mit (-Werten (Wärmeleitfähigkeit) und Schichtdicke der einzelnen Baustoffe *)

Es werden alle Bauteile, welche einen beheizten Raum von einer Umgebung mit niedrigerer Temperatur trennt, benötigt.

- Angaben zur Trinkwasser/Heizung/Lüftung und Fenster gem. nachfolgenden Seiten *)

Stand 01.01.2007

Ohne obige Angaben kann der Antrag nicht bearbeitet werden !

*) Vor und nach der Sanierung.

Info@Statik-Schuett.de ( www.Statik-Schuett.de

# Trinkwasser – NEUE ANLAGE

Verteilung:

Verteilungsart:

( gebäudezentrale Trinkwasseraufbereitung ohne Zirkulation (max. 500 m² Nutzfläche)

( gebäudezentrale Trinkwasseraufbereitung mit Zirkulation

( wohnungszentrale Trinkwasserversorgung (entfernteste Zapfstelle max. 6 m)

( dezentrale Trinkwasserversorgung 1 Raum, 1 Zapfstelle (z.B. Untertischgerät)

( dezentrale Trinkwasserversorgung 1 Raum, mehrere Zapfstellen (z.B. Badezimmer)

( dezentrale Trinkwasserversorgung 2 Räume mit gemeinsamer Installationswand

( Verteilung des Trinkwassers innerhalb der geschlossenen thermischen Hülle.

( Die Stichleitungen werden von einer gemeinsamen Installationswand in benachbarte Räume geführt.

Speicherung:

Speicherart:

( keine Trinkwasser-Speicherung

( indirekt beheizter Speicher (z.B. durch Gebäudeheizanlage)

( Elektro-Nachtspeicher

( Elektro-Tagesspeicher

( 1 Elektrokleinspeicher je 80 m²

( bivalenter Solarspeicher

( gasbeheizter Trinkwasserspeicher

( Speicher steht innerhalb der geschlossen thermischen Hülle.

Erzeuger:

Wärmeerzeuger:

( Niedertemperaturkessel

( Brennwertkessel

( Kombikessel Niedertemperatur

( Kombikessel Brennwert

( Nah- / Fernwärme und KWK

( solare Trinkwasser-Erwärmung (Grundheizung bitte mit ankreuzen)

( Flachkollektor	( Röhrenkollektor

( Gas-Speicherwassererwärmer

( Elektro-Heizstab

( Durchlauferhitzer, Speicher

( Heizungswärmepumpe Wasser/Wasser

( Heizungswärmepumpe Erdreich/Wasser

( Heizungswärmepumpe Luft/Wasser

( Heizungswärmepumpe Abluft/Wasser

( Trinkwasserwärmepumpe Abluft

( Trinkwasserwärmepumpe Abluft/Zuluft ohne WÜT

( Trinkwasserwärmepumpe Abluft/Zuluft mit WÜT, n´WRG=0.6

( Trinkwasserwärmepumpe Abluft/Zuluft mit WÜT, n´WRG=0.8

( Trinkwasserwärmepumpe Kellerluft

( Holz-Pellet-Ofen direkt und indirekt (DIN 4701-10 2003-8)

( Holz-Pellet-Ofen nur indirekt am Heizkreis (DIN 4701-10 2003-8)

( Stückholzfeuerung direkt und indirekt (DIN 4701-10 2003-8)

( Erzeuger entspricht der EWG-Wirkungsgradrichtlinie 92/42 (BDH Produktkennwerte).

Energieträger:

( Heizöl EL

( Erdgas H

( Flüssiggas

( Nah-und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

( Nah-und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

( Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

( Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

( Strom-Mix

( Solarenergie

( ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

# Heizung – NEUE ANLAGE

Übergabe:

Übergabeart:

( Wasserheizung: freie Heizflächen, Thermostatregelventile, Auslegungsproportionalbereich 2°K

( Wasserheizung: freie Heizflächen, Thermostatregelventile, Auslegungsproportionalbereich 1°K

( Wasserheizung: freie Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung, z.B. PI Regler

( Wasserheizung: freie Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion

( Wasserheizung: integrierte Heizflächen, Einzelraumregelung mit Zweipunktregler Schaltdiff. 2°K

( Wasserheizung: integrierte Heizflächen, Einzelraumregelung mit Zweipunktregler Schaltdiff. 1°K

( Wasserheizung: integrierte Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung, z.B. PI Regler

( Wasserheizung: integrierte Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion

( überwiegende Anordnung der Heizelemente im Innenwandbereich

( mit Luftumwälzung, z.B. durch Ventilatoren

( Elektrische Speichersysteme sollen nach der Übergangsregelung 8 Jahre lang mit dem Primärenergiefaktor 2.0 berechnet

werden (gilt ab 80% Speicherheizung).

Verteilung:

Verteilungsart:

( Heizkreistemperatur 90/70°C

( Heizkreistemperatur 70/55°C

( Heizkreistemperatur 55/45°C

( Heizkreistemperatur 35/28°C

( dezentral aufgestelltes Heizsystem (z.B. Elektro-Speicherheizung)

( horizontale Verteilung der Heizungswärme innerhalb der thermischen Hülle (bei wohnungszentral immer innerhalb)

( Verteilungsstränge (vertikal) und Anbindeleitungen innerhalb der thermischen Hülle

( geregelte Pumpe

Speicherung:

Speicherart:

( keine Speicherung

( Pufferspeicher z.B. Wärmepumpenanlage

( Speicher steht innerhalb der geschlossenen thermischen Hülle

( Pufferspeicher ist in Reihe mit dem Verteilernetz geschaltet

Erzeuger:

Wärmeerzeuger:

( Niedertemperaturkessel

( Brennwertkessel

( Kombikessel Niedertemperatur

( Kombikessel Brennwert

( Nah- / Fernwärme und KWK

( solare Heizungsunterstützung ( (%-Anteile _______ )

( Elektro-Direktheizung

( Elektro-Speicherheizung

( Heizungswärmepumpe Wasser/Wasser

( Heizungswärmepumpe Erdreich/Wasser

( Heizungswärmepumpe Luft/Wasser

( Heizungswärmepumpe Abluft/Wasser (ohne WRG)

( Holz-Pellet-Ofen direkt und indirekt (DIN 4701-10 2003-8)

( Holz-Pellet-Ofen nur indirekt am Heizkreis (DIN 4701-10 2003-8)

( Stückholzfeuerung direkt und indirekt (DIN 4701-10 2003-8)

( Erzeuger entspricht der EWG-Wirkungsgradrichtlinie 92/42 (BDH Produktkennwerte)

( Wärmeerzeuger, der raumluftabhängig betrieben werden kann, befindet sich innerhalb der thermischen Hülle.

Energieträger:

( Heizöl EL

( Erdgas H

( Flüssiggas

( Nah und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

( Nah und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

( Nah und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

( Nah und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

( Strom-Mix

( Solarenergie

( ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

# Lüftung – NEUE ANLAGE

Übergabe:

Übergabeart:

( keine Lüftungsanlage (freie Lüftung)

( Wohnungslüftungsanlage > 20°C, mit Einzelraumregelung

( Wohnungslüftungsanlage > 20°C, ohne Einzelraumregelung, mit zentraler Vorregelung

( Wohnungslüftungsanlage > 20°C, ohne Einzelraumregelung, ohne zentraler Vorregelung

( Wohnungslüftungsanlage < 20°C

( Das Gebäude wird dichtheitsgeprüft, die Luftwechselrate wird bei 50 Pa (n50) kleiner/gleich 1,5 pro Stunde sein.

( Klimaanlage: Die Zuluft wird durch Ersatz elektrischer oder fossiler Energie gekühlt (EnEV Anhang 1 Abs. 2.10b).

( Anordnung der Luftauslässe überwiegend im Innenwandbereich

Verteilung:

Verteilungsart:

( Verlegung der Verteilleitungen außerhalb der thermischen Hülle im Dach

( Verlegung der Verteilleitungen außerhalb der thermischen Hülle im Keller

( Verlegung der Verteilleitungen innerhalb der thermischen Hülle

( dezentrale Lüftungsanlage

( Zusätzlich separat betriebener Ventilator, der nicht fester Bestandteil des Erzeugers ist.

Erzeuger WRG mit WÜT:

Wärmeerzeuger:

( kein Wärmeübertrager

( Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 60% und AC-Ventilatoren

( Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 60% und DC-Ventilatoren

( Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 80% und DC-Ventilatoren

( Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 60% und DC-Ventilatoren mit Abluft/Zuluft-WP

( Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 0% und AC-Ventilatoren mit Abluft/Zuluft-WP

( Abluft/Zuluft Wärmeübertrager zentral, Wirkungsgrad 0% und DC-Ventilatoren mit Abluft/Zuluft-WP

( Abluft/Zuluft Wärmeübertrager dezentral, Wirkungsgrad 60% AC- oder DC-Ventilatoren

( Abluftanlage (ohne Wärmerückgewinnung durch Wärmeübertrager)

Erzeuger L/L-WP:

Wärmeerzeuger:

( kein Wärmeübertrager

( Abluft/Zuluft Wärmepumpe ohne Nutzung der Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung

( Abluft/Zuluft Wärmepumpe mit Nutzung der Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung

( Abluftanlage mit AC-Ventilatoren

( Abluftanlage mit DC-Ventilatoren

( Abluftanlage mit AC-Ventilatoren und mit Abluft/Wasser-Wärmepumpe

( Abluftanlage mit DC-Ventilatoren und mit Abluft/Wasser-Wärmepumpe

Energieträger:

( Heizöl EL

( Erdgas H

( Flüssiggas

( Nah- und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

( Nah- und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

( Nah- und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

( Nah- und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

( Strom-Mix

( Solarenergie

( ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

Erzeuger Heizregister:

Wärmeerzeuger:

( kein Heizregister

( Heizregister, Auslegungstemperatur 35°C, Elektro-Heizstab

( Heizregister, Auslegungstemperatur 45°C, Elektro-Heizstab

( Heizregister, Auslegungstemperatur 35°C, indirekt mittels Wasserkreislauf

( Heizregister, Auslegungstemperatur 45°C, indirekt mittels Wasserkreislauf

Energieträger:

( Heizöl EL

( Erdgas H

( Flüssiggas

( Nah- und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

( Nah- und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

( Nah- und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

( Nah- und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

( Strom-Mix

( Solarenergie

( ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

# Trinkwasser – VORHANDENE ANLAGE (Altanlage vor 1994)

Verteilung:

Verteilungsart:

( gebäudezentrale Trinkwasseraufbereitung ohne Zirkulation (max. 500 m² Nutzfläche)

( gebäudezentrale Trinkwasseraufbereitung mit Zirkulation

( wohnungszentrale Trinkwasserversorgung (entfernteste Zapfstelle max. 6 m)

( dezentrale Trinkwasserversorgung 1 Raum, 1 Zapfstelle (z.B. Untertischgerät)

( dezentrale Trinkwasserversorgung 1 Raum, mehrere Zapfstellen (z.B. Badezimmer)

( dezentrale Trinkwasserversorgung 2 Räume mit gemeinsamer Installationswand

( Horizontal Verteilung des Trinkwassers innerhalb der thermischen Hülle.

( Strangleitung des Trinkwassers innerhalb der thermischen Hülle.

( Anbindeleitung des Trinkwassers innerhalb der thermischen Hülle.

( Die Stichleitungen werden von einer gemeinsamen Installationswand in benachbarte Räume geführt.

Horizontale Leitungen:

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

( NEU/EnEV/DIN 4107-10

Strangleitungen:

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

( NEU/EnEV/DIN 4107-10

Anbindeleitung:

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

( NEU/EnEV/DIN 4107-10

Speicherung:

Speicherart:

( keine Trinkwasserspeicherung

( indirekt beheizter Trinkwasserspeicher

( elektr. beheizter Trinkwasserspeicher

( gasbeheizter Trinkwasserspeicher

( Baujahr 19___

( Volumen ____ l

( Speicher steht innerhalb der geschlossen thermischen Hülle.

Erzeuger:

Wärmeerzeuger:

( Umstell-/Wechselbrandkessel

( Feststoffkessel

( Standard Gas Spezial-Heizkessel

( Standard Gebläsekessel (Öl/Gas)

( Niedertemperatur Gas Spezial-Heizkessel

( Niedertemperatur Umlaufwasserheizer (Öl/Gas)

( Niedertemperatur Gebläsekessel (Öl/Gas)

( Brennwertkessel (Öl/Gas)

( Elektrodurchlauferhitzer

( Fern- und Nahwärme

( Heizungswärmepumpe Wasser/Wasser

( Heizungswärmepumpe Erdreich/Wasser

( Wärmepumpe Luft/Wasser

( Kellerluft- Trinkwasserpumpe

( Gasbeheizte Trinkwqasserspeicher

( Baujahr 19___

( Brenner wurde bereits getauscht (neueres Modell)

Energieträger:

( Heizöl EL

( Erdgas H

( Flüssiggas

( Steinkohle

( Braunkohle

( Nah-und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

( Nah-und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

( Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

( Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

( Strom-Mix

( Solarenergie

( ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

# Heizung – VORHANDENE ANLAGE (Altanlage vor 1994)

Übergabe:

Übergabeart:

( Wasserheizung: freie Heizflächen, Thermostatregelventile, Auslegungsproportionalbereich 2°K

( Wasserheizung: freie Heizflächen, Thermostatregelventile, Auslegungsproportionalbereich 1°K

( Wasserheizung: freie Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung, z.B. PI Regler

( Wasserheizung: freie Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion

( Wasserheizung: integrierte Heizflächen, Einzelraumregelung mit Zweipunktregler Schaltdiff. 2°K

( Wasserheizung: integrierte Heizflächen, Einzelraumregelung mit Zweipunktregler Schaltdiff. 1°K

( Wasserheizung: integrierte Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung, z.B. PI Regler

( Wasserheizung: integrierte Heizflächen, elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion

( Elektroheizung: Direktheizung, Einzelraumregelung

( Elektroheizung: Speicherheizung, Einzelraumregelung

( Einzelofen/dezentrales System

( Altbau: Heizkörper ohne Regelventile

( Altbau: Fußbodenheizung ohne Regelventile

( überwiegende Anordnung der Heizelemente im Innenwandbereich

( mit Luftumwälzung, z.B. durch Ventilatoren

( Elektrische Speichersysteme sollen nach der Übergangsregelung 8 Jahre lang mit dem Primärenergiefaktor 2.0 berechnet

werden (gilt ab 80% Speicherheizung).

Verteilung:

Verteilungsart:

( Heizkreistemperatur 90/70°C

( Heizkreistemperatur 70/55°C

( Heizkreistemperatur 55/45°C

( Heizkreistemperatur 35/28°C

( dezentral aufgestelltes Heizsystem (z.B. Elektro-Speicherheizung)

( horizontale Verteilung der Heizungswärme innerhalb der thermischen Hülle

( Stranleitungen innerhalb der thermischen Hülle

( Anbindeleitungen innerhalb der thermischen Hülle

( Umwälzpumpe, Baujahr 19___

( geregelte Pumpe

( wohnungszentrale Verteilung

( hydraulischer Abgleich

Horizontale Leitungen:

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

( NEU/EnEV/DIN 4107-10

Strangleitungen:

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

( NEU/EnEV/DIN 4107-10

Anbindeleitung:

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr < 18 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 18-35 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr 35-64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/freiliegend/Trennwand-Decke, Rohr > 64 mm

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 50-70er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 50-70er Jahre, mäßig gedämmt freiliegend/Trennwand-Decke

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW ohne Außendämmung

( 80-90er Jahre, undedämmt/unter Putz in AW mit Außendämmung

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV halbe Dämmstärke in Trennwand und Trenndecken

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV Standard in unbeheizten Räumen

( 80-90er Jahre, NEU/HeizAnlV/EnEV doppelte Dämmstärke, vorbildlicher Energiesparstandard

( NEU/EnEV/DIN 4107-10

Speicherung:

Speicherart:

( keine Speicherung

( Pufferspeicher z.B. Wärmepumpenanlage

( Speicher steht innerhalb der geschlossenen thermischen Hülle

( Pufferspeicher ist in Reihe mit dem Verteilernetz geschaltet

Erzeuger:

Wärmeerzeuger:

( Umstell-/Wechselbrandkessel

( Feststoffkessel

( Standard Gas Spezial-Heizkessel

( Standard Gebläsekessel (Öl/Gas)

( Niedertemperatur Gas Spezial-Heizkessel

( Niedertemperatur Umlaufwasserheizer (Öl/Gas)

( Niedertemperatur Gebläsekessel (Öl/Gas)

( Brennwertkessel (Öl/Gas)

( Elektrodurchlauferhitzer

( Fern- und Nahwärme

( Heizungswärmepumpe Wasser/Wasser

( Heizungswärmepumpe Erdreich/Wasser

( Wärmepumpe Luft/Wasser

( Kellerluft- Trinkwasserpumpe

( Gasbeheizte Trinkwasserspeicher

( Baujahr 19___

( Brenner wurde bereits getauscht (neueres Modell)

Energieträger:

( Heizöl EL

( Erdgas H

( Flüssiggas

( Steinkohle

( Braunkohle

( Nah-und Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff

( Nah-und Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff

( Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff

( Nah-und Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff

( Strom-Mix

( Solarenergie

( ausschließliche Verwendung regenerativer Energien (Holz, Rapsöl usw.)

# Lüftung – VORHANDENE ANLAGE

Übergabe:

Übergabeart:

( keine Lüftungsanlage (freie Lüftung)

( Wohnungslüftungsanlage > 20°C, mit Einzelraumregelung

( Wohnungslüftungsanlage > 20°C, ohne Einzelraumregelung, mit zentraler Vorregelung

( Wohnungslüftungsanlage > 20°C, ohne Einzelraumregelung, ohne zentraler Vorregelung

( Wohnungslüftungsanlage < 20°C

( Das Gebäude wird dichtheitsgeprüft, die Luftwechselrate wird bei 50 Pa (n50) kleiner/gleich 1,5 pro Stunde sein.

( Fenster ohne Dichtlippen

# Fenster		( = Vor der Sanierung	( = Nach der Sanierung

Glas / Rahmen:

( Einfachverglasung					( UG-Wert Glas = _____ W/m²K

( Doppelverglasung					( Energiedurchlaßgrad g = ___ %

( Baujahr der Fenster: 19___

( ( Heizkörper vor dem Fenster

( ( Sprossen

( ( aufgesetzte Sprossen

( ( einfaches Sprossenkreuz im Scheibenzwischenraum

( ( mehrfaches Sprossenkreuz im Scheibenzwischenraum

( ( glasteilende Sprossen

( ( wärmetechnisch verbesserter Randverbund des Glases

# Bauteile		( = Vor der Sanierung	( = Nach der Sanierung

Wandaufbau:

( ( Hintermauerwerk

( ( Kalksandstein, d = _____ mm

( ( Porenbeton (Yton, Hebel etc.), d = _____ mm

( ( Poroton, d = _____ mm

( ( Ziegel, d = _____ mm

( ( Holz, massiv, d = _____ mm

( ( Holz, Ständerwerk, d = _____ mm

( ( Sonstiges Material = ____________________, d = _____ mm

( ( Dämmung
	( d = _____ mm

( d = _____ mm

( U-Wert = _____ W/m²K

( U-Wert = _____ W/m²K

( ( Luftschicht
	( d = _____ mm

( d = _____ mm

( ( Vormauerwerk

( ( Ziegel, d = _____ mm

( ( Putz, d = _____ mm

( ( Holzschalung, d = _____ mm

( ( Wärmedämmverbundsystem

( d = _____ mm

( d = _____ mm

( U-Wert = _____ W/m²K

( U-Wert = _____ W/m²K

( ( Sonstiges Material = ____________________, d = _____ mm

Dach- und Kehlbalkenaufbau:

( ( Dämmung

( d = _____ mm

( d = _____ mm

( U-Wert = _____ W/m²K

( U-Wert = _____ W/m²K

Sohlplatte / Kellerdecke:

( ( KG-Decke / Sohle

( ( Beton, d = _____ mm

( ( Holz, d = _____ mm

( ( Sonstiges Material = ____________________, d = _____ mm

( ( Dämmung

( d = _____ mm

( d = _____ mm

( U-Wert = _____ W/m²K

( U-Wert = _____ W/m²K

( ( Belag

( ( Estrich, d = _____ mm

( ( Bitumenestrich, d = _____ mm

( ( Sonstiges Material = ____________________, d = _____ mm

Bauliche Maßnahmen:

Welche Maßnahmen sollen getroffen werden, um die KfW-Fördermittel zu bekommen ?

( Einbau einer neuen Heizungsanlage

( Dachsanierung (Dämmung der Dachschrägen und Kehlbalken etc.)

( Einbau oder Erneuerung von Fenstern

( Sanierung der Außenwände (Dämmung der Außenwände etc.)

( Sanierung der Sohlplatte/Kellerdecke (Dämmung)

( Sonstiges	______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Kosten für die Erstellung eines KfW-Antrages durch unser Büro:

Wohngebäude bis 350 m² Nutzfläche			300,-- € + Mwst.

Wohngebäude von 350 m² bis 650 m² Nutzfläche		600,-- € + Mwst.

Wohngebäude über 650 m² Nutzfläche			gem. Angebot

Bei Nachweis des Teilschulderlaßes				zzgl. 150,-- € + Mwst.

Bearbeitungszeit max. 2 bis 3 Wochen !

Der Kunde bekommt von uns einen Energieeinsparnachweis gem. EnEV (vor und nach der Sanierung),

einen Antrag vom KfW-Programm zum CO2-Gebäudesanierungsprogramm (Maßnahmenpaket 4),

die Bestätigung und die Rechnung.

Soll ein Teilschulderlaß nachgewiesen werden, wird zusätzlich noch ein Energiebedarfsausweis erstellt.

Die Hausbank benötigt sämtliche Unterlagen,

welche dann vollständig an die KfW-Bankengruppe weiter geleitet werden müssen.